04DelFIn.doc

Popis programu mericiho delku fronty predvybranych instrukci.

Program lze spustit na libovolnem procesoru z rady Intel
80x86/88. Jadrem programu je cast operacniho kodu, kterou
program sam modifikuje. Na pocatku je prikazy:

  Pocet   EQU     40
          REPT    Pocet
          inc     DX
          ENDM

tato cast naplnena 40 instrukcemi "inc DX". Instrukce "inc DX"
ma delku 1 slabiky. Pred provedenim teto posloupnosti je mj.
vynulovan obsah registru DX instrukci:

          xor     DX,DX

Kdyby se vyse uvedena posloupnost instrukci provedla bez dalsich
uprav, obsahoval by registr DX po jejim provedeni hodnotu 40.

Tesne pred provedenim teto posloupnosti je vsak prepsana
instrukci "nop" (No Operation), ktera ma operacni kod 90h.
V tom okamziku je vsak uz fronta predvybranych instrukci
naplnena tolika instrukcemi "inc DX", jaka je delka fronty.
Provedou se instrukce z fronty, zvysuje se DX a fronta se
doplnuje instrukcemi "nop" z pameti. Nakonec DX obsahuje hodnotu
odpovidajici poctu instrukci "inc DX", ktere se vmestnaly do
fronty.

Naplneni fronty instrukcemi "nop" se musi provest jedinou
instrukci, napr. posloupnosti:

        mov   AL,90h   ; Do AL vlozime operacni kod instrukce NOP.
        mov   DI,OFFSET Konec_1 - 1   ; Adresa posledniho prvku toku.
        mov   CX,Pocet ; Do CX zapiseme delku testovaciho prostoru.
        std            ; Prostor se bude prepisovat odzadu.
        rep   stosb    ; CX-krat opis AL do testovaciho prostoru.  

Vlastni prepis provede jedina instrukce "rep stosb". Pred testem
je zakazano preruseni instrukci "cli", protoze by negativne
ovlivnovalo vysledky testu.

Negativne se na vysledcich testu mohou projevit i jine faktory,
napr. rychla vyrovnavaci pamet (CACHE), kterou je potreba pred
takovym testovanim vypnout (je-li v pocitaci zabudovana).