## Slide 1: Topologie sítí
Fyzická:
  je dána způsobem fyzického propojení všech komponent sítě (pracovních stanic, serverů a speciálních komunikačních zařízení)
  definuje kabelové rozložení sítě
Logická:
  definuje logické rozložení sítě
  specifikuje, jakým způsobem mezi sebou komu-nikují prvky v síti, a jak se přenášejí informace
  nemusí být shodná s fyzickou topologií

## Slide 2: Topologie sběrnice (1)
#
#
#
#
#
Terminátor

## Slide 3: Topologie sběrnice (2)
Všechny komponenty (uzly) jsou připojeny na jedno společné médium – sběrnici
Každá stanice má přímý přístup ke sběrnici (tzn. nikoliv přes jinou stanici)
Připojení stanice je realizováno pomocí odboček, což umožňuje snadné připojování (odpojování) stanice k (od) síti (sítě), aniž by byla ovlivněna správná činnost sběrnice

## Slide 4: Topologie sběrnice (3)
Zpráva vyslaná z daného uzlu se šíří ke koncovým uzlům sběrnice
Výpadek stanice neohrozí funkci sítě
Přerušení sběrnice způsobí výpadek sítě
Je nutné zakončit oba konce sítě zakončova-cími odpory – terminátory. Tyto odpory provádí impedanční přizpůsobení, čímž se eliminují nežádoucí odrazy signálu na koncích vedení (sběrnice).

## Slide 5: Topologie sběrnice (4)
Jednoduchá – neobsahuje aktivní prvky
Levná
Není příliš spolehlivá
Typickým příkladem je síť Ethernet budo-vaná pomocí tenkého koaxiálního kabelu

## Slide 6: Topologie kruh (1)
#
#
#
#
#

## Slide 7: Topologie kruh (2)
Každý počítač je propojen přímo s následu-jícím a s předchozím počítačem
Kabelové linky jsou většinou uspořádány tak, že po jedné lince počítač signál posílá a po druhé přijímá
Data se tímto způsobem pohybují v kruhu od odesílatele postupně přes všechny nás-ledníky až k příjemci

## Slide 8: Topologie kruh (3)
Každý počítač je připojen k síti aktivně – přijatá data určená jinému převezme a pošle dál. Při tom rovněž dochází k elektrické i lo-gické regeneraci signálu.
Narozdíl od sběrnicové topologie (s obou-směrným šířením signálu), existuje v kruho-vé síti řízený jednosměrný tok dat
Výpadek libovolné stanice způsobí (u klasic-ké kruhové sítě) havárii celé sítě

## Slide 9: Topologie kruh (4)
Klasická forma této sítě se příliš často v pra-xi nepoužívá, ale používají se speciální tech-niky kabelového propojení, které zabrání výpadku sítě při poruše (nebo odpojení) kterékoliv ze síťových stanic nebo při přeru-šení kabelu (Star-Wired Ring)
Zprávy od vysílající stanice prochází postup-ně k nejbližšímu sousedu (směr je dán způso-bem propojení) v kruhu, dokud nedorazí k adresované stanici

## Slide 10: Topologie kruh (5)
Zprávy je nutné ze sítě odstraňovat, aby neobíhaly do nekonečna (provádí přijímač, vysílač nebo monitorovací stanice)
Řízení přístupu k médiu bývá realizováno postupným předáváním speciální zprávy – token (pešek), jejíž příjemce získá právo vysílat

## Slide 11: Topologie hvězda (1)
#
#
#
#
#
#

## Slide 12: Topologie hvězda (2)
Jedna ze stanic je středem sítě (tzv. centrál-ní uzel) a ostatní jsou k ní paralelně připo-jeny
Veškerá komunikace pak probíhá přes tento centrální uzel (řídící stanice, hub, switch)
Jedná se o nejstarší topologii počítačových sítí (používala se pro připojování terminálů k centrálnímu počítači)

## Slide 13: Topologie hvězda (3)
Vysoké náklady vzhledem k drahému řídící-mu počítači, který je nutné pořizovat s vel-kou technickou rezervou
Neumožňuje efektivně zapojit více rovno-právných serverů
Vypadne-li centrální stanice, havaruje celá síť
Výpadek stanice ani kabelu neohrozí funkci sítě

## Slide 14: Topologie hvězda (4)
U dnešních LAN se častěji používá v roli centrálního uzlu některý druh propojovací-ho zařízení (např. rozbočovač – hub nebo přepínač – switch) a koncové uzly jsou tvořeny pracovními stanicemi a servery
Je-li uprostřed hub, je signál vysílaný kterýmkoliv počítačem šířen po celé síti (podobně jako u sběrnice)

## Slide 15: Topologie strom (1)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Head end
Terminátor
Terminátor
Terminátor
#
#
Terminátor
Hub

## Slide 16: Topologie strom (2)
Jedná se o rozvinutí principů sběrnicové topologie (distribuovaná sběrnice)
Jejím středem (výchozím bodem) je řídící počítač (speciální zařízení) označovaný jako kořen, popř. Head end
Pro přenos zpráv se využívají většinou u každé stanice dva kanály:
  pro přenos od kořene k dané stanici
  pro přenos od stanice ke kořeni

## Slide 17: Topologie strom (3)
Komunikace je vedena vždy přes kořen
Pokud dojde k havárii kořene, znamená to výpadek celé sítě
Podobně výpadek uzlu, který tvoří kořen podstromu (hub), způsobí výpadek celého podstromu sítě
Snadno rozšiřitelná (přidání další větve)
Tento typ slouží např. pro poskytování slu-žeb kabelové televize

## Slide 18: Topologie úplná síť (1)
#
#
#
#

## Slide 19: Topologie úplná síť (2)
Speciální případ topologie mesh (vícecestná topologie)
Každá stanice je propojena se všemi ostatní-mi stanicemi
Vyžaduje velký počet kabelů
Špatně rozšiřitelná
Vykazuje velkou spolehlivost
Málo používaná

## Slide 20: Topologie páteřní – backbone (1)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Backbone (páteř)
#

## Slide 21: Topologie páteřní – backbone (2)
Jako nosný systém používá síť s vysokou rychlostí přenosu, na níž jsou připojeny jednotlivé LAN (s libovolnou topologií)
Používaná zejména pro MAN a WAN
Spojuje jednotlivé sítě LAN

## Slide 22: Topologie páteřní – backbone (3)
Pokud probíhá komunikace uvnitř některé LAN neprobíhá komunikace přes páteř
Backbone se dostane ke slovu až v okam-žiku, kdy je nutné uskutečnit datový přenos z jedné sítě LAN do druhé

## Slide 23: Topologie backbone bridge
Spojuje každou dvojici sítí přímo pomocí mostu
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Bridge 1
Bridge 2
Bridge 3
Síť A
Síť B
Síť C

## Slide 24: Topologie cascaded bridge
Pro přenos dat z jedné sítě do druhé může být nutné využít mezilehlou síť
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Bridge 1
Bridge 2
Síť A
Síť B
Síť C

## Slide 25: Topologie distributed star
Tvořena dvěma a více propojenými huby, z nichž každý tvoří centrální uzel hvězdy
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Hub 1
Hub 2

## Slide 26: Logické topologie
Sběrnice: informace je vždy zasílána všem uzlům. Jednotlivé uzly obdrží každou infor-maci v přibližně stejný okamžik.
Kruh: informace je zasílána sekvenčně, podle předem daného pořadí, z jednoho uzlu na uzel následující

## Slide 27: Logické a fyzické topologie (1)
Logická topologie sběrnice:
#
#
#
#
Hub
#
#
#
#
Ethernet (tenký, tlustý) koaxiální kabel
Ethernet kroucená dvojlinka,
Fast Ethernet

## Slide 28: Logické a fyzické topologie (2)
Logická topologie kruh:
#
#
#
#
Token-ring
#
#
#
#
Kruh
Star-wired Ring

## Slide 29: Logické a fyzické topologie (3)
#
#
#
#
Hub
#
#
#
#
Vysokoimpedanční ARCnet, Token-Bus
Nízkoimpedanční ARCnet
1
10
5
25
1
10
5
25

## Slide 30: Přenosová média (1)
Fyzická média, kterými jsou přenášena data, hlasový signál nebo jiný typ signálu ke svému cíli
Mezi nejběžnější přenosová média patří:
  elektrické vodiče (obvykle měděné):
    koaxiální kabel (silný, tenký)
    kroucená dvojlinka
  optická vlákna
  vzduch (bezdrátový přenos)

## Slide 31: Přenosová média (2)
Základní charakteristiky každého přenoso-vého média jsou:
  odolnost proti vnějšímu elektromagnetickému rušení (Electrical Magnetic Interference - EMI)
    náhodná energie z vnějších zdrojů, která může interferovat se signály přenášenými měděným kabelem
    zdrojem mohou být např. motory, lékařské přístroje, fluorescenční osvětlení, mobilní telefony, atmosfé-rická elektřina apod.

## Slide 32: Přenosová média (3)
  šířka pásma:
    vztahuje se k množství dat, které lze přenést kabelem
    udává se:
      b/s (bps): pro digitální signály
      Hz: pro analogové signály
  útlum:
    ztráta síly signálu na médiu se vzdáleností
    udává se v dB (decibel) na délku média (100 m, 1 km)
    lze vypočítat dle vztahů:
    - 6 dB (- 3 dB) značí 50% útlum

## Slide 33: Přenosová média (4)
U1, P1
U2, P2
I
I

## Slide 34: Přenosová média (5)
  charakteristická impedance:
    velikost odporu vodiče střídavému elektrickému prou-du, která pomáhá určit útlumové vlastnosti vodiče
    značí se Z0 a jednotkou je W (Ohm):
  přeslech mezi vodiči:
    rušení signálem ze sousedního vedení
    udává se v dB
    čím vyšší je hodnota, tím nižší je toto vzájemné rušení
  cena
[W]